## Slide 1
Carlos Alberto Alves Varella – varella@ufrrj.br
Novembro/2007
Imagens Digitais na Agricultura de Precisão
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro IT- Departamento de Engenharia IT190- Princípios em Agricultura de Precisão

## Slide 2: Aplicação de Imagens
Visão Artificial :utilização de imagens digitais para fins de automação de processos
Sensoriamento Remoto: fotointerpretação - identificação automática da variabilidade

## Slide 3: Visão Artificial
Aquisição Processamento Análise Atuadores
Resolução Espacial = 0,1 mm.pixel-1
Tamanho da Imagem = 1039L x 1392C
Embrapa Milho e Sorgo
Estimativa do Estresse de N em Milho
Aquisição: Câmera
0,5 m
Processamento – Análise: Software e Hardware
Atuadores: Máquinas e Equipamentos

## Slide 4: Sensoriamento Remoto
Imagens de satélites
Imagens Aéreas
Aquisição Processamento Análise

## Slide 5: Modelo Simples de Imagem
i(x,y)
r(x,y)
f(x,y)= r.i
b=brilho = níveis de cinza no mundo digital
r= reflectância: f(objeto)
i=iluminação: f(fonte de luz)
Função bivariada de intensidade luminosa = f(x,y)

## Slide 6: Restrições do Modelo de Imagem
Reflectância, r (adm) | Iluminação, i (lux e fonte)
0,93 neve | 900 dia ensolarado
0,80 parede branca | 100 dia nublado
0,85 aço inoxidável | 10 iluminação escritório
0,01 veludo preto | 0,001 noite de lua cheia

## Slide 7: Amostragem e Quantização da Imagem
Amostragem: é a digitalização das coordenadas (x,y) = tamanho da imagem digital (LxC);
Quantização: é a digitalização da amplitude escalonada em níveis de cinza.
Imagem = função contínua
f (x,y) = tons de cinza (Lmin, Lmax)

## Slide 8: Imagem Digital = função discreta e escada
Função Contínua
Função Discreta
Função Escada
Amostragem
Quantização

## Slide 9: Imagem Digital
Imagem Real
CCD-Câmera
Imagem Digital
Amostragem
Quantização

## Slide 10: Imagem Digital
Resolução Espacial
Resolução do Brilho
Grid é discreto
(L linhas x C colunas)
Voltagem
Nível de Cinza
Branco
x = L
y = C

## Slide 11: Imagem digital monocromática
Colunas
Linhas

## Slide 12: Quantização: amplitude escalonada em níveis de cinza
A função f(x,y) é representada pela matriz L x C
Matriz (L x C) é o que denominamos de Imagem Digital.
Cada elemento da matriz denominamos um elemento de imagem, pixel ou pel.
Cada elemento da matriz é representado por uma quantidade discreta níveis de cinza.

## Slide 13: Tipos de imagens mais usuais
Binária: preto e branco 1 bit
Monocromática: tons de cinza 8 bits
Colorida RGB: Highcolor 16 bits
Colorida RGB: Truecolor 24 bits
Falsa cor NRG: Falsa cor infravermelho ou color infrared.

## Slide 14: Binária – 1 bit
Eleandro / Prof. Daniel Carvalho
Fazendinha - UFRRJ -RJ
Estimativa de Cobertura do Solo
Preto e Branco: normalmente é o resultado do processamento

## Slide 15: Número de bits para cada pixel da imagem
b | = | número de bits para cada pixel = bits pixel;
log2 | = | logaritmo na base 2;
G | = | número de níveis de cinza.
Exemplo: para uma imagem preto e branco precisamos de dois níveis de cinza. Então G=2, e bits pixel é:

## Slide 16: Monocromática : 8 bits – 256 tons de cinza
Fazendinha – UFRRJ

## Slide 17: Número de níveis de cinza da imagem
G | = | número de níveis de cinza.
m | = | número de bits para cada pixel = bits pixel;
Exemplo: para uma imagem monocromática de 8 bits. Temos m=8, e níveis de cinza é:

## Slide 18: Colorida RGB: Truecolor 24 bits
Truecolor cada pixel é representado por três Bytes, sendo um para cada banda de cor. Pode representar 16.777.216 de cores para cada pixel.
Olho humano ~10 milhões de cores

## Slide 19: Falsa cor NRG: Falsa cor infravermelho 24 bits
NIR
Red
Green
Câmera DUNCANTECH
Configuração NRG

## Slide 20: Bits necessários para armazenar a imagem
b | = | bits necessários para armazenar a imagem = bits do arquivo ;
M | = | número de linhas da imagem;
N | = | Número de colunas da imagem;
m | = | número de bits = BitDepth;

## Slide 21
Exemplo: imagem RGB (true color) de 652L x 1024C. Temos M=652; N=1024; m=24, e bits arq é:
Byte de 8 bits que é o mais usual. sem o uso de nenhum algoritmo de compressão, como por exemplo JPG, calculamos o número de Bytes da seguinte forma:

## Slide 22: Obtenção de Parâmetros da imagem digital
Tamanho da imagem
Linhas x Colunas
Bytes da imagem
Profundidade
bits por pixel
Níveis de cinza

## Slide 23: Informações sobre o arquivo de imagem
Para obter informações a respeito de arquivos de imagens vamos utilizar o programa computacional MATLAB®.
Comando imfinfo Syntax info = imfinfo(‘filename.fmt’)
filename = nome do arquivo
fmt = formato de arquivo
Como exemplo vamos usar a imagem ‘figura1.jpg’

## Slide 24: Resposta do comando imfinfo
Visualização na janela Command Windows;

## Slide 25: Leitura de arquivos de imagem imread
Comando imread Syntax im = imread(‘filename.fmt’)
im = imread('Figura1.jpg');
filename = nome do arquivo
fmt = formato de arquivo
Como exemplo vamos usar a imagem ‘figura1.jpg’
im=imread(‘c:\Meus documentos\Minhas Imagens\figura1.jpg');

## Slide 26: Interpretação dos Resultados imfinfo
Filename: nome e formato da imagem;
FileModDate: data e hora da última alteração feita no arquivo;
FileSize: tamanho da imagem em Bytes no formato armazenado;
Format: formato da imagem;
FormatVersion: versão do formato;
Width: lagura da imagem em pixel=colunas=N;
Height: altura da imagem em pixel=linhas=M;
BitDepth: profundidade da cor=bits por pixel =m;
ColorType: tipo de imagem (truecolor, grayscale ou indexed);

## Slide 27: Cálculo do número de pixels
n= número de pixels da imagem;
M= número de linhas;
N= número de colunas.

## Slide 28: Cálculo do número de bits de imagens, Equação 1
Equação 1, conforme GONZALEZ & WOODS, 2000.
(1)
b= número de bits da imagem;
M= número de linhas ou altura, pixel;
N= número de colunas ou largura, pixel;
m= BitDepth= bits por pixel da imagem.

## Slide 29: Exemplo para cálculo do número de bits: M=333; N=336;m=24
Neste exemplo a imagem é dita de 24 bits, porque são alocados 24 bits para cada pixel da imagem.

## Slide 30: Profundidade da cor
Profundidade da cor, ou BitDepth é um termo da computação gráfica que descreve a quantidade de bits alocados em cada pixel da imagem para representar cores do mundo real.
Este conceito é também conhecido como bits por pixel (bpp). Quanto maior o número de bits por pixel maior será o número de níveis de cinza disponíveis na imagem.

## Slide 31: Cálculo do número de Bytes de imagens, Equação 2
B= número de Bytes da imagem;
M= número de linhas ou altura, pixel;
N= número de colunas ou largura, pixel;
8= exemplo para Byte de 8 bits.
(2)

## Slide 32: Cálculo do número de Bytes de 8 bits
1) m=6 (64 níveis);M= 333; N=336;
2) m=24 (16 milhões); M= 333; N=336;

## Slide 33: Cálculo do número de níveis de cinza de imagens, Equação 3
G= número de níveis de cinza da imagem;
m= BitDepth= bit por pixel.
Truecolor=24; Grayscale=8; Indexed=1;
16 milhões; 256; 2.
Equação 3, conforme GONZALEZ & WOODS, 2000.
(3)

## Slide 34: Cálculo do número de níveis de cinza
1) m=6 bits por pixel;
2) m=24 bits por pixel ;

## Slide 35
Tamanho da imagem
Tamanho: 333L x 336C x 3 bandas
Bytes: número de Bytes= 335664
uint8: 8 bits por banda

## Slide 36: Tamanho do pixel
p= tamanho do pixel, pol;
dpi=pixels por polegadas.
O tamanho do pixel é obtido a partir da resolução espacial da imagem. A resolução espacial é comumente expressa em dpi (pixels por polegadas).

## Slide 37: Dimensões reais da cena
A= altura da imagem, pol;
C= comprimento da imagem, pol;
dpi=pixels por polegadas;
M= número de linhas;
N= número de colunas
Representa as dimensões da cena no mundo real.

## Slide 38: Visualização de imagens

## Slide 39: Pixval: Retorna na tela (C,L,ban1,ban2,ban3)
(1,1= 0 0 0)

## Slide 40: dpi= pontos por polegadas (resolução de impressão)
Exemplo para exportar imagem em formato TIFF usando a resolução de tela: print -r0 -dtiff myfile.tif.
O arquivo é salvo no diretório corrente.
-r0 :resolução de tela
-dtiff: formato para exportação
figura1.tif: nome da imagem exportada

## Slide 41: print –r100 -djpg figura1_100

## Slide 42: Sintax: imwrite(a,filename,fmt) grava a imagem ‘a’ no ‘filename’. ‘filename’ é um string que especifica o nome do arquivo de saída; ‘fmt’ é um string que especifica o o formato do arquivo; ‘a’ pode ser grayscale image (M-by-N) ou truecolor image (M-by-N-by-3).
Imwrite Grava arquivos de imagem

## Slide 43
Gravação de arquivos imagem

## Slide 44: Formatos de Imagem suportados

## Slide 45: Livro: GONZALEZ & WOODS (2000)
Fim do Processamento