## Slide 1: Representação de Objetos Espaciais em Sistemas de Informações Geográficas
Professor: Carlos Antonio Alvares Soares Ribeiro
Charles/UFV/2000.

## Slide 2
Representação do Mundo Real usando diferentes Modelos de Dados
Matricial
Vetorial
Mundo real

## Slide 3
Representação do Espaço
Modo discreto: SIG vetorial
Modo contínuo: SIG matricial

## Slide 4: Modelo de Dados
“sistema formal no qual um conjunto de objetos precisamente definidos pode ser manipulado em acordo com um conjunto de regras bem definidas, independentemente do significado ou da interpretação real dos objetos ou das regras” Arc/INFO - The World’s GIS
conjunto de regras usado para converter dados geográficos reais em objetos discretos (células, pontos, linhas, áreas).

## Slide 5: Modelo de Dados
Vetorial
  usa segmentos de retas e pontos para identificar locais;
  objetos discretos do tipo linha e área (limites, rios, ruas) são formados conectando-se segmentos de retas;
  objetos vetoriais não preenchem, necessariamente, todo o espaço;
  nem todas as localizações precisam ser referenciadas no modelo.

## Slide 6: Feições Espaciais: Formato vetorial
Ponto - um par de coordenadas x e y
(x1,y1)
Linha - uma seqüência de pontos conectados por segmentos de retas
Polígono - um conjunto fechado de linhas
Nó
vértice
Feições vetoriais são definidas espacialmente por:
Notes: DRM

## Slide 7: Feições espaciais...
Ponto
Define localizações discretas de feições geográficas muito pequenas para serem representadas como linhas ou áreas.
Ex: poços, postes, edifícios
Linha
Ex: rios, rodovias, curvas de nível
Representa a forma de objetos geográficos muito estreitos para serem apresentados como áreas.
Polígono
Ex: estados, talhões, uso da terra
Figura fechada que representa a forma e a localização de feições homogêneas.

## Slide 8: Base de Dados Espacial
Uso da terra (polígono)
Solos (polígono)
Estações fluviométricas (ponto)
Rios (linha)
Bacias Hidrográficas (polígono)
Conjunto de planos de informação (temas) geograficamente compatíveis entre si.

## Slide 9: Tabela de Atributos de Feições
Campos (colunas)
Registros
(linhas)

## Slide 10: Conexões relacionais
Atributos Espaciais
Atributos descritivos
Localização das outorgas

## Slide 11: Modelo de Dados
Matricial (raster)
  divide a área de estudo em um grupo de células regulares, em uma seqüência específica;
  seqüência: linha por linha, começando pela célula do canto superior esquerdo (esquerdadireita, cimabaixo);
  cada célula contém um único valor;
  Plano de Informação (layer): conjunto de células e seus respectivos valores (tema)
    vários planos de informação em um mesmo banco de dados: vegetação, solos, rodovias, etc.

## Slide 12: Modelo de Dados
Matricial (raster)
  informa o que ocorre em qualquer lugar:
    fornece o atributo de cada célula
Vetorial
  informa onde qualquer coisa ocorre:
    fornece a localização de cada objeto

## Slide 13: Feições Espaciais: Formato matricial (raster)
Número de Linhas
Número de Colunas
(X,Y)
Tamanho da célula
NODATA
Definição de uma malha (grid) em um SIG
Célula origem
da matriz

## Slide 14: Representação Matricial de Pontos

## Slide 15: Representação de uma linha como uma seqüência de células

## Slide 16: Representação de um polígono como uma zona de células

## Slide 17: Conexão da Tabela de Atributos a Representações Matriciais

## Slide 18
Células retangulares:
  Vantagem:
    estrutura de dados bastante simples;
    importação direta de imagens digitais;
    operações álgebra de mapas (overlay) mais eficientes;
    fácil representação da variabilidade espacial temática.
  Desvantagens:
    estrutura de dados é menos compacta;
    relações topológicas de difícil representação;
    apresentação visual de estética menos agradável (blocos).
Células hexagonais:
  Vantagem:
    eqüidistância de todas as células vizinhas
  Desvantagens:
    células não podem ser subdivididas nem agrupadas em células da mesma forma;
    sistema de endereçamento mais complexo.

## Slide 19
Estruturas matriciais hierárquicas de armazenamento
  Árvores quadráticas (quadtrees):
    Armazenamento por níveis: o número de células quadruplica a cada nível e o tamanho da célula reduz-se à metade do nível anterior;
    a estrutura não é invariante no que diz respeito à translação, à rotação ou à escala;
    exigência: número de linhas = número de colunas.

## Slide 20
Árvores quadráticas
1
1
2
5
6
3
4
7
8
9
10
13
14
11
12
15
16
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
4
5
8
9
12
13
16
1
2
3
4
13
14
15
16
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
4
13
16

## Slide 21
Processo manual para criação de um grid
  Superponha uma transparência, contendo uma grade regular, sobre a área de interesse do mapa.
  Codifique cada célula com um valor que represente a categoria que ocupa a maior área da célula (classe predominante).
    0  outra categoria
    1  lago/lagoa
    2  rio
  Cada célula deverá possuir um valor.
  Valores são normalmente digitados em um arquivo texto.
  Os arquivos são então importados para o SIG.
Um plano de informação poderá conter milhões de células:
  Imagem Landsat  7,4 x 106 pixels.
O processo manual é lento e tedioso, sendo seu uso bastante limitado.

## Slide 22
Padrões de armazenamento no formato texto (ASCII):
  Por linha: 1 2 5 8 13 5 8 4 13 48 90 56 65 5
  Cada elemento em uma linha individual: 1 2 5
  Todos os elementos em uma única linha: 1 2 5 8 13 5 8 4 13 48 90 56 65 5 …
  Compressão (run length encoding) : codificação por agrupamentos  uso de tuplas (pares) 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3  7 1 5 3 Autocorrelação espacial: células próximas tendem a ter maior similaridade do que células mais distantes  economia no armazenamento da informação.

## Slide 23
Estrutura do arquivo texto do ArcView para grids:
  ncols  número de colunas da malha
  nrows número de linhas da malha
  xllcenter ou xllcorner  coordenada x do centro ou do canto inferior esquerdo da célula inferior esquerda
  yllcenter ou yllcorner  coordenada y do centro ou do canto inferior esquerdo da célula inferior esquerda
  cellsize  tamanho da célula do grid (mesma unidade das coordenadas)
  nodata_value  valor no arquivo texto assinalado a células com valores desconhecidos (default é -9999). Essa linha é opcional.
  <lista de valores>
Exemplo:
  ncols 580
  nrows 530
  xllcorner 378923
  yllcorner 4072345
  cellsize 30
  nodata_value -32768
  43 3 45 7 56 2 5 23 65 34 6 32 …
  35 45 65 34 2 6 78 4 38 33 89 3 2 7 …
  ...

## Slide 24: Malha regular de 30m sobreposta a um mapa (Padrão USGS para mapas na escala de 1:24.000)

## Slide 25: Cotas no MDE (pontos)
Curvas de nível
720
700
680
740
680
700
720
740
720
720

## Slide 26: Cotas no MDE (células)
700
680
Curvas de nível

## Slide 27
Tipos de valores das células:
  O tipo de valores contidos nas células de um grid depende tanto da realidade a ser modelada quanto do SIG adotado.
  valores inteiros: adequados para representação de categorias; comumente usados como códigos associados a nomes em uma legenda ou tabela de atributos; 1 rios; 2 estradas …
  valores reais: representação de atributos contínuos (elevação);
  caracteres: utilização menos comum.
  As operações com grids são limitadas pelo tipo de dados.
  Cada célula contém um único valor  dificuldade de representação do fenômeno (limite do tipo de solos pode cair no meio de uma célula).
Modelo de Dados Matricial

## Slide 28
Plano de informação (raster)
  Conjunto de dados descrevendo uma característica única (atributo) para cada célula dentro de uma área geográfica delimitada. Atributos representados por valores reais requerem temas individuais para sua representação (elevação, teor de matéria orgânica, disponibilidade hídrica).
  Resolução menor dimensão linear da menor unidade de espaço geográfico para a qual os dados são armazenados: alta resolução  células menores  mais detalhes
  Orientação ângulo formado entre o norte verdadeiro e a direção definida pelas colunas do grid (norte da quadrícula).
  Zona conjunto de células contíguas exibindo o mesmo valor de atributo (conectividade 4x4 e 8x8).
  Classe conjunto de zonas separadas espacialmente porém exibindo o mesmo valor de atributo.
Modelo de Dados Matricial...

## Slide 29
  Valor informação armazenada para cada célula: células de uma mesma zona possuem o mesmo valor.
  Localização definida geralmente por um par ordenado de coordenadas (linha, coluna) que identificam de forma inequívoca a posição verdadeira, na superfície terrestre, de cada unidade de espaço geográfico (célula) do grid: derivada a partir da posição geográfica verdadeira de um ou mais vértices do grid.
Modelo de Dados Matricial...
1
1
1
2
Zonas
Classe

## Slide 30
  Água domina Maioria Bordas
  A A T A T T A B T
  A A T A A T A B T
  A A T A T T B B T
Modelo de Dados Matricial...
O problema do pixel misto: células contendo mais que uma feição